Załącznik do zaproszenia 
do złożenia oferty

S P E C Y F I K A C J A

TECHNICZNA

na dostawę fabrycznie nowego mobilnego  na wózku agregatu malarskiego

Dane techniczne;

Agregat malarski tłokowy.

| Dane techniczne |
| --- |
| Moc min: | 800 W |
| Napięcie: | 230 V/50 Hz |
| Max. wydajność (co najmniej): | 1,3 l/min |
| Max. rozmiar dyszy: | 0,019” |
| Max. ciśnienie materiału (co najmniej) : | 200 bar |
| Długość węża: | 15 mb |

Dodatkowe wyposażenie:

• Zasilanie pompy- 230 V/50 Hz na stojaku • Składany wózek na kółkach • Wysokociśnieniowy wąż NPS ¼”, 15m • Pistolet 250 bar z dyszą SC-6 • Dysze: Fine Finish 310, S.C.-6 419, 517 • Olej • Instrukcja obsługi • Skrzynka narzędziowa zamontowana w konstrukcji nośnej pompy

DODATKOWO: -Popychacz kuli zaworowej ułatwiający odblokowanie pompy bez konieczności rozbierania urządzenia. -Zabudowana olejarka ułatwiająca dozowanie oleju smarującego tłok i uszczelnienia zabezpieczając pompę farby przed uszkodzeniem podczas pracy.