Przedmiar robót

1.Knr 4-04 0704-02

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr 76mm

przy użyciu palnika tlenowego                                                                              96mb

2. Knr-w 220 212 1

Rurociąg z rur stalowych o śr 76mm  i gr. ścianek do 4,5mm w kanałach           96mb

3. Knr-w 220 212 1  Łuki stalowe gładkie  lub segmentowe o śr 76mm                 20 szt

4. Knr-w 220 314 5 Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr 65mm dla            2  szt

ciśnień 1,6 Mpa

5.  Knr-w 220 301 5 Zawory staliwne o śr 65mm dla ciśnień 1,6Mpa                      2 szt

6. Knr-w  220 208 1 Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych – odcinek              1 szt

do 100m długości i śr 25-100mm

- Knr-w 712  101 5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego

stopnia czystości rurociągów o śr zewn 58-219mm

( stan wyjściowy powierzchni B)                                             22m2

- Knr-w 712 207 5  Malowanie pędzlem farbami do gruntowania

termoodpornymi rurociągów o śr zewnętrznej 58-219mm       22m2

9.  Knr-w  712 211 5  Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami   22m2

epoksydowymi rurociągów  o śr  zewnętrznej 58-219mm

- Knr-w  2-20 207 1 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy        96mb

do 150mm

11.Knr-w 2-20 207 1   Jednokrotna   izolacja  o gr 40mm otulinami z wełny

mineralnej z folią aluminiową rurociągów o śr. zewn.76mm   120mb

12Wymiana rozdzielacza  DN 100mm l=0,8m w pomieszczeniu SOT

(bez manometru. i term do wykorzystania)                     1szt

13. Wywóz złomu stalowego  z terenu remontu na odl . do 5km                                   1,5t