Załącznik nr 1 do zaproszenia,

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W RZESZOWIE

WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE

DLA

CIĄGNIKA URSUS C-350B,

ZAMIATARKI I PŁUGA

RZESZÓW  2018

WYMAGANIA TAKTYCZNO -TCHNICZNE DLA CIĄGNIKA URSUS C-350B, ZAMIATARKI I PŁUGA

I. WYMAGANIA OGÓLNE.

1. 	Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania dla ciągnika URSUS C-350B, zamiatarki i pługa (zwanego w dalszej części opisu pojazdem).

2. 	Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd będzie wykorzystywany do realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku na terenach należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

3.	Warunki eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdu.

Pojazd będzie:

- użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych              w polskiej strefie klimatycznej,

- przechowywany na wolnym powietrzu,

4.	Wymagania formalne.

- Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE. L.2007.263.1 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania oferowanej wersji pojazdu  w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia dla odbiorców indywidualnych. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższego wymogu będą oficjalne katalogi producenta/importera pojazdu w języku polskim, zawierający dane techniczne oraz wyposażenie oferowanej wersji pojazdu.

II. 	Wymagania techniczne dla ciągnika URSUS C-350-B

1. 	Pojazd musi spełniać następujące wymagania:

- Nadwozie.

  - Pojazd wyposażony w fabryczną kabinę całkowicie przeszkloną wyposażoną w:

- Drzwi skrzydłowe po obu stronach pojazdu,

- Uchylną szybę tylną,

- Wycieraczkę szyby czołowej,

- Układ ogrzewania wnętrza z wentylacją.

- Klimatyzacja

- Radio

  - Szerokość pojazdu 1430 - 2015  mm,

  - Wysokość pojazdu nie większa niż 2425 mm,

  - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3155 kg,

- Silnik i układ zasilania:

  - Silnik czterosuwowy, rzędowy o zapłonie samoczynnym, 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą

  - Moc silnika nie mniejsza niż 34,0 kW,

  - Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 140 Nm,

- Układ hamulcowy:

- Wyposażony w układ hamulcowy tarczowy mokry,

- Układ kierowniczy:

  - Hydrostatyczny.

- Układ napędowy:

    - Przeniesienie napędu na oś przednią i tylną oś,

    - Skrzynia przekładniowa 12x12 z rewersem mechanicznym synchronizowana

    - Blokada mechanizmu różnicowego.

- Układ hydrauliczny:

  - Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny (4 szybkozłącza)

  - Wydatek pompy hydrauliczny nie mniejszy niż 40 litry/min

- Podnośniki:

  - Przedni TUZ kat. 1 z oferty producenta pojazdu, wyposażony w haki kategorii 1, oraz łącznik centralny i kule pozwalające zamontować maszynę o udźwigu w najniższym położeniu min.1000 kg, kompatybilny z urządzeniami  różnych producentów, sterowany z kabiny pojazdu za pomocą joysticka.

  - Tylny TUZ kat. 1 o  udźwigu  max 1500 kg z oferty producenta pojazdu.

- Wałki odbioru mocy:

  - Tylny WOM o prędkości 540 obr/min,

- Instalacja elektryczna:

        - 12V, minus na masę,

- Koła:

- Pojazd wyposażony w koła przednie 9,5-16 6PR 96A6, tylne13,6-26 8PR 123A6;

- Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 70 tygodnie;

- Ergonomia:

  - Fotel operatora amortyzowany z regulacją co najmniej przód – tył,

- Rok produkcji pojazdu:

Bieżący dla danego roku dostawy.

  - Wyposażenie dodatkowe pojazdu:

- minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu,

- gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

- trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

- kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2010)

- lampa sygnalizacyjna koloru pomarańczowego, zamontowana na kabinie pojazdu z możliwością załączenia przełącznikiem z wnętrza kabiny,

- zestaw fabrycznych podręcznych narzędzi

3. Pług odśnieżny METAL - TECHNIK

- przystosowany do możliwości technicznych ciągnika

- strzałkowy (łamany) dwuczęściowy, sterowany hydraulicznie pilotem z kabiny   pojazdu,

- szerokość dopasowana do możliwości technicznych pojazdu jednak nie mniejsza  niż 1750 mm,

-  mocowanie TUZ kat.1

-  obrysówki

-  komplet sworzni

4. Zamiatarka szczotkowa METAL - TECHNIK

-  przystosowana do możliwości technicznych ciągnika

-  mocowanie na tylny TUZ pojazdu z możliwością pracy z przodu pojazdu

-  minimalna szerokość robocza 1750 mm

-  szuflada na wysyp śmieci z wysypem hydraulicznym

-  hydrauliczna regulacja kąta zamiatania

- szczotki o średnicy 600 mm (szczotka boczna pracująca w układzie szczotki głównej z możliwością wyłączenia)

-  zbiornik plastikowy na wodę o pojemności ok 200L

-  elektrycznie sterowana pompka spryskiwacza (napięcie 12V)

-  komplet sworzni

III. 	Warunki gwarancji i serwisu:

- Gwarancja.

  - na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie ciągnika  wymaga się min. 24 miesięcy gwarancji , bez limitu przepracowanych motogodzin,

  - dla zamiatarki i pługa wymaga się min 24 miesięcy gwarancji,

  - w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższe okresy gwarancji niż minimalne wymagane przez Zamawiającego na poszczególne elementy lub podzespoły pojazdu określone w ppkt. a i b, zostaną one uwzględnione w zawartej umowie, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich skrócenia do okresów minimalnych wymaganych w postępowaniu przetargowym, indywidualnie dla ciągnika, zamiatarki i pługa, a Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.

- Serwis.

- pojazd przygotowany do odbioru musi mieć wykonany - przez Wykonawcę i na jego koszt – przegląd przedsprzedażny tzw. (zerowy), co będzie odnotowane w książce przeglądów serwisowych pojazdu oraz zatankowany  być ilością paliwa niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia  odbioru pojazdu  ;

- przeglądy okresowe oraz naprawy pojazdu w ramach gwarancji będą realizowane  w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów na terenie woj. podkarpackiego. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi w fazie składania oferty przetargowej załącznik nr 5 do zaproszenia,

- naprawy zamiatarki i pługa w ramach gwarancji będą realizowane 
przez  wykonawcę wskazanego w formularzu ofertowym.

Sporządził										Zatwierdził